# Требования к макетам для шелкографии

## Формат файлов:

## - векторный в CorelDraw до 15 версии включительно (расширение файла *.cdr) или Adobe Illustrator до CS2 версии включительно (расширение файла *.eps; *AI) Обязательно должен прилагаться просмотровый файл в формате jpeg, pdf или распечатка.

## Размер страницы должен соответствовать обрезному размеру изделия.

## Макеты визиток должны быть разложены по отдельным страницам.
Если в макете идет изменение только текста (например, визитки одного вида и цвета, есть разница в должностях, фамилиях и подобном) то такие макеты отсылаются 1м файлом, постранично.

## Использование шрифтов. Все символы должны быть переведены в кривые.

## Если от нас будет требоваться редактирование данных, то прикрепляется файл шрифта. ( расположение по-умолчанию в ОС Windows:  «C:\Windows\Fonts» ).

Цветовая схема: в соответствии с веером Pantone Solid Coated *(без градиентов и полутонов). Файлы не должны содержать растровые изображения.  Все графические файлы должны быть предоставлены в следующих цветовых моделях: Grayscale, Bitmap.

## Минимальная толщина линии

## На визитках : 0,18 мм, для выворотки 0,2 мм

## На пакетах и футболках: 1 мм, для выворотки 2 мм.

## Если в макете присутствует совмещение 2х. и более цветов грань одного цвета соприкасается с другим цветом, то более светлый цвет запустить под темный на 0,2 - 0,353 мм.

## Вылеты:  Все элементы "навылет" должны выступать за края реза на 2 мм, все объекты внутри печатного поля должны отстоять от края реза минимум на 3 мм (при двусторонней печати на оборотной стороне - минимум на 3 мм),

## При предоставлении макетов, выполненных в Corel запрещается использовать эффект: Lens, Color Mask b Interactive Drop Shadow. Кривые не должны иметь более 1,500 узелков. Не допускается использование многослойных макетов, скрытых и заблокированных элементов.

## Уф-лак, термоподъем, вырубка, плоттерная резка должны быть указаны отдельным макетом или отдельным, подписанным листом в макете, обязательно покрашены в 100% черный (Pantone Process Black или CMYK – C:0, M:0, Y:0, K: 100)

## Макетами не являются:

## - файлы, созданные в приложениях, не поддерживающих цветовые схемы Pantone Solid Coated и не учитывающих особенностей допечатной подготовки. К таким программам, например, относятся продукты Microsoft (PowerPoint, Excel, Word),

## - файлы с расширением pdf, полученные путем экспорта документа из Word (PowerPoint, Excel и т.п.).

## - файлы в форматах растровой графики со сжатием (jpeg, gif и т. д.)

*в связи с техническими причинами возможно отклонение на 5% от выбранного цвета по палитре Pantone Solid Coated.

Предупреждение: Исполнитель не отвечает за возможные орфографические ошибки в текстовых файлах Заказчика. При не соблюдении данных требований ответственность за возможные сбои ложится на Заказчика. Любая обработка документов из-за несоблюдения данных требований оплачивается дополнительно.